Ronde Cévenole Slot 2.015

REGLAMENT TÈCNIC

Els cotxes inscrits segons les seves característiques es dividiran en tres categories: Producció Lineal, Producció Side Winder i Proto 82. Un cotxe inscrit en una categoria ha de mantenir les característiques d’aquesta durant tota la cursa. Durant la cursa es permet canviar qualsevol element excepte el xassís i la carrosseria.

CATEGORIA PRODUCCIÓ LINEAL

1- Cotxes admesos:

SCALEXTRIC / TECNITOYS / ALTAYA: Seat 600, 850, 850 coupé, 1430, 131 Abarth i Fura Crono, Mercedes 250 SL (1), Ford Fiesta i Escort MKII, Renault 4, 5, 8 TS i Gordini, Mini Cooper, Jaguar E, Chaparral, Ford GT, Ferrari GT 330, Lancia Stratos, Porsche Carrera, 917, 959 i 935, BMW M1, Abarth 1000,  Alpine A110, Plymouth AAR Cuda, MG A, Citroën DS19/21 i 2CV, MG A 1500, Lancia Delta Integrale.

(1) Totes les variants de carrosseria.

NINCO: Ferrari 166 i Testarosa, Porsche 356 (1), 550, 911 (1), Turbo i 934, Jaguar XK120 (1) i E type (1), AC

Cobra (1), Austin Healey (1), Corvette (1), Lancia Stratos i 037 (1).

(1)Totes les variants de carrosseria.

FLY/ GB TRACK/ FLYSLOT/ SLOTWINGS: Ferrari Daytona (1), 250 GTO, Porsche 911 Fly Racing, Ford Capri Zakspeed i Capri Fly Racing, BMW 3,5 CSL i M1 Fly Racing, Alfa Romeo TZ2, GTAj, GTV i GTAM.

TEAM SLOT: Renault Gordini, 8 TS, Lancia Fulvia i Stratos, Simca 1000, Volkswagen Beetle, Alpine A110 i A310 (1), Seat 124, Ford Capri,  Alfa Romeo GTA i GTAM, Volkswagen Golf MKI, Pegaso Coupe Thrill, Lancia Delta Integrale.

Veure 12- Normes particulars només per cotxes de la Marca Team Slot.

(1)Totes les variants de carrosseria.

PINK CAR: Ferrari 250 GTO, Volkswagen Beetle, Citroën 2 CV, Austin Healey.

CARRERA EVOLUTION: Maserati A6GCS, Corvette, Aston Martin DB3, Jaguar D (1), Mercedes 300 SLR, Ferrari 166/212MM i 512 BB, Ford Mustang i Capri RS, Chevrolet Camaro (1), Porsche 904, 935, 935/78 i 917-30, Opel Commodore y GT, VW Golf GTI, Mclaren M20, BMW 2002, Lola T222, Cheeta (1)

(1) Totes les variants de carrosseria.

REPROTEC: Abarth 1000 TCR, AC Cobra (1), Seat 600, Porsche 911, Mercedes 250 SL (1).

(1) Totes les variants de carrosseria.

SUPERSLOT/HORNBY: Ford 3L, Cortina-Lotus i Falcon , Bentley Blower, Alfa Romeo 8C, Mini Cooper, Porsche 911, Ford Escort MKI i MKII, Chevrolet Camaro  1969, 1970 i 1972, Ford Mustang 1969, Mercedes 300 SLR (1), Jaguar D (1), VW Beetle, MG B.

(1)Totes les variants de carrosseria.

MRRC: Ferrari 275P i 250 GT, Chaparral 2 i 2F, Shelby Cobra, Corvette, Porsche 904, 910 i 911 (1), AC Cobra (1), Ford GT MKIV, Cheeta (1).

(1) Totes les variants de carrosseria.

SPIRIT: BMW 1600, 2002, VW Golf GTI.

REVELL/ MONOGRAM. AC Cobra, Corvette (1), NSU TT, Porsche 550 i 904 GTS, Jaguar E, Ford Cortina-Lotus i Mustang. Simca Rally 2, BMW 320 DRM, Trabant 601 TLRC, Chaparral 2, Shelby Mustang i King Cobra, Mercedes 300SE, Ferrari GTO/64.

(1)Totes les variants de carrosseria.

GOM: Alfa Romeo Alfetta GTV.

(1) Totes les variants de carrosseria.

SLOTER: Lola T70 Spyder.

AUTOART:  Jaguar C type i D type, Alfa GTA, GTAM i GTV, Lancia Fulvia HF.

SLOT.IT:  Porsche 956 (1) Totes les variants de carrosseria. No admès el model 962.

RACER-SIDEWAYS: Lancia Beta Montecarlo, Ford Capri Zakspeed, Porsche 935/78 Moby Dick, BMW M1 Gr-5 i Ferrari 512 BB.

MSC: Ford RS200, MG Metro 6R4 i Porsche 959.

OSC: Peugeot 206 T16 i 205 T16 Evo2.

SCALEAUTO: BMW M1 Gr5.

El cotxe ha de conservar tots els elements i les característiques del model tal com es comercialitza, excepte les modificacions descrites a continuació en aquest reglament.

Els cotxes de les marques SLOT.IT, TEAM SLOT, RACER/ SIDEWAYS, MSC i SCALEAUTO tenen normes específiques per cada una d’aquestes marques. Veure punts 10, 11, 12,13 i 14.

2- Carrosseria:

2-A  Pintura i decoració lliure conservant sempre els vidres transparents. És obligatori portar dos dorsals a les portes d’una alçada mínima de 5 mm.

2-B  Col·locar o treure fars auxiliars, antenes i copilot . Eliminar els retrovisors quan aquests siguin afegits a la carrosseria i els  neteja – parabrises.

2-C  Treure les bombetes o LEDs, cables o xapes de connexió i circuits impresos en els cotxes que portin llum, però conservant tots els suports.

2-D  Admesos els habitacles de lexan, sempre que estiguin comercialitzats pel fabricant del cotxe específicament per el model i el cap del pilot sigui de plàstic i l’original del cotxe. No podran ser tot del mateix color i totes les parts hauran de ser clarament diferenciables.

3- Xassís:

3-A  Es poden posar i canviar les peces que el fabricant del cotxe comercialitzi per aquell model, com suspensions, suports de motor , etc... sense cap modificació.

3-B  Es pot engrandir els forats dels cargols al xassís per millorar la basculació de la carrosseria. Els allotjaments dels caps dels cargols no es poden modificar.

3-C  Els cargols de fixació al xassís dels suports del motor han d’estar totalment collats i no permetre cap joc.

3-D  No es permet cap sistema de fre addicional ni de neteja de pneumàtics al vehicle.

3-E  En els models que portin imant suplementari de sèrie, aquest s’haurà d’eliminar. Es pot suprimir també el suport del imant, quan sigui una peça separada del xassís, i els seus cargols de fixació al xassís.

3-F Per tal de poder canviar la guia, es pot engrandir el forat del suport i foradar peces interiors de la carrosseria per deixar pas a l’eix de la guia, però no es pot suprimir cap peça de la carrosseria ni ser visible la modificació des de l’exterior.

3-G  En els cotxes Scalextric antics, que originalment portaven motor obert, està permès retallar la finestra del xassís per poder muntar un motor compacte.

3-H  Posició del motor longitudinal únicament.  Es pot fixar el motor al xassís amb cinta adhesiva o enganxar-lo únicament  als seus suports, sempre que no modifiqui la rigiditat  del xassís.

4- Motor:

4-A  Admesos tots els comercialitzats actualment per marques de Slot, que compleixin els punts 4-C i 4-D i sempre que puguin ser identificats. Han de poder ser muntats sense modificar el xassís ni cap altra part del cotxe, excepte el previst en el punt 3-G.

4-B   Es pot tapar amb cinta adhesiva per evitar curt-circuit amb la pista.

4-C  Ha de ser de tipus compacte. Mantenir-se totalment de sèrie, sense afegir, treure ni manipular cap element mecànic o elèctric que alteri el rendiment, inclòs el camp magnètic. No es pot escurçar ni allargar els seus eixos. Prohibit el intercanvi de peces entre marques i models diferents. Es poden eliminar les resistències i condensadors anti-paràsits. Es poden retallar les etiquetes per obrir les finestres de ventilació, però no es poden eliminar.

4-D  El valor màxim permès del camp magnètic dels imants, mesurat amb l’UMS de Kelvin Light i el motor girant alimentat amb 5 V serà de 7,5 g

La verificació es farà amb la part inferior del motor coberta com a màxim amb una sola capa de cinta adhesiva fina ( tipus Cel-lo ).

Aquest valor màxim no es podrà sobrepassar al augmentar el voltatge d’alimentació,

El motor que no passi la verificació haurà de ser canviat.

L’organitzador de la cursa pot fer les mesures que estimi oportunes per verificar els motors.

5- Rodes:

5-A  Les quatre rodes han de girar lliurement i tocar la pista en un tram pla i amb el cotxe en posició de repòs.

5-B  Canviar les llantes per unes comercialitzades per marques de Slot. Han de tenir el mateix diàmetre que les originals del cotxe  +-1mm; amplada lliure i mínima 6 mm. Poden ser de la llista de llantes d’alumini homologades sense tapa-cubs de l’annex 1, o bé unes de plàstic amb tapa-cubs integrats que reprodueixin les originals del cotxe o de la mateixa època, o bé unes de tipus universal amb tapa-cubs. Els tapa-cubs poden ser comercials de la llista de l’annex 1, o bé fets artesanalment; han reproduir les llantes originals del cotxe.

Les quatre llantes han de tenir el mateix dibuix, excepte si el cotxe reproduït les porta deferents. Els cotxes que portaven llantes de radis han de mantenir aquesta forma.

La direcció de la cursa podrà rebutjar les llantes que consideri no adequades a l’esperit del reglament.

L’amplada i el diàmetre de les noves llantes poden ser diferents +- 1 mm entre si.

En els cotxes amb les llantes canviades les rodes amb neumàtics inclosos no podran sobresortir de la carrosseria. L’amplada total dels eixos amb neumàtics inclosos no podrà ser més de 3 mm inferior a la de la carrosseria a l’alçada del centre de l’eix respectiu.

Les quatre rodes han de girar lliurement i tocar a la pista en un tram pla i amb el cotxe en posició de repòs.

5-C  Pneumàtics lliures de goma negra i comercialitzats a les botigues. Es poden llimar, dibuixar, rebaixar i tallar; sempre que cobreixin totalment  la llanta. Prohibits els additius; tots els pneumàtics han d’estar secs  en el moment de prendre contacte amb la pista. Prohibits els pneumàtics amb claus i els que un cop muntats no tinguin la banda de rodadura plana.

6- Coixinets:

6-A  Lliures, comercialitzats per una marca de slot i de material plàstic o metàl·lic.

6-B  Es permeten els rodaments només en els cotxes que els porten de sèrie. Els rodaments han de ser de sèrie, i no es permet el ’intercanvi entre models i marques. No es permet la substitució dels rodaments per coixinets en els cotxes que els portin de sèrie.

6-C  Es permet fixar els coixinets o rodaments dels eixos al xassís conservant el lloc i altura originals. Queda prohibit fer-ho en els cotxes amb suspensió.

7- Eixos, pinyons i corones:

7-A  Eixos lliures de ferro o acer i comercialitzats per una marca de slot. Es poden tallar per aconseguir la mida original del cotxe. No poden ser visibles des de la part exterior de la llanta.

7-B  Pinyó i corona lliures entre els comercialitzats per una marca de slot, sense cap modificació. Relació de transmissió lliure.

7-C L’eix, la corona i les llantes del tren posterior han de girar solidàriament. L’eix i les llantes del tren anterior han de girar solidàriament; excepte en els cotxes que de sèrie porten semieixos o rodes independents, que hauran de conservar la configuració original.

7-D  Posar separadors de rodes per limitar el desplaçament lateral dels eixos.

8- Guia, cables i trenetes:

8-A Guia lliure i comercialitzada per una marca de slot.  No es permet cap modificació, excepte que es pot reduir la profunditat i esmolar la pala.

8-B  Cables lliures. Es permet soldar els cables a les trenetes i al motor; també es poden enganxar al xassís o a la carrosseria. En els cotxes que no portin cables, es poden posar per unir les trenetes amb el motor; sempre que no impliqui cap modificació del xassís o la carrosseria.

8-C  Trenetes lliures. Prohibits els additius a les trenetes, han d’estar seques en el moment de prendre contacte amb la pista.

9- Cargols

9-A  Cargols de fixació del xassís a la carrosseria  lliures entre els comercialitzats per marques de Slot. És obligatori portar un mínim de dos cargols, si el cotxe en porta dos o més, enroscats total o parcialment al seu lloc original; no es poden tapar

10- Normes particulars només per cotxes de la marca SLOT.IT.

El cotxe ha de conservar tots els elements i les característiques del model tal com es comercialitza, excepte les modificacions descrites a continuació en aquest reglament.

10- A Es permet canviar les trenetes (complint  8-C), els cables (complint 8.B) i els cargols de fixació del xassís a la carrosseria (complint 9-A). Es pot reduir la profunditat de la guia i esmolar la pala.

10-B Pintura i decoració lliure conservant sempre els vidres transparents. És obligatori portar dos dorsals a les portes d’una alçada mínima de 5 mm. Permès treure antenes, retrovisors quan aquests siguin afegits a la carrosseria i els  neteja – parabrises.

10-C Es obligatori treure el imant del xassís. Els cargols de fixació de la bancada del motor al xassís han d’estar totalment collats i no permetre cap joc.

10-D  Les rodes amb neumàtics inclosos no poden sobresortir de la carrosseria.  L’amplada total dels eixos amb neumàtics inclosos no podrà ser més de 3 mm inferior a la de la carrosseria a l’alçada del centre de l’eix respectiu.

10-E  Pneumàtics lliures de goma negra i comercialitzats a les botigues. Es poden llimar, dibuixar, rebaixar i tallar; sempre que cobreixin totalment  la llanta. Prohibits els additius; tots els pneumàtics han d’estar secs  en el moment de prendre contacte amb la pista. Prohibits els pneumàtics amb claus i els que un cop muntats no tinguin la banda de rodadura plana

10-F  Les quatre rodes han de girar lliurement i tocar la pista en un tram pla i amb el cotxe en posició de repòs .Per aconseguir que les rodes davanteres toquin la pista i compleixin amb el reglament, es permetrà eliminar les dues peces de plàstic que aixequen l’eix d’avanter. Només les dos peces separades del xassís, no els suports que formen part del xassís.

10-G  Motor obligatòriament en posició longitudinal. Model lliure entre els comercialitzats actualment per la marca SLOT.IT  i sempre que puguin ser identificats. Han de complir amb els punts 4-B, 4-C i 4-D.

10-H Autoritzades únicament les bancades de motor offset 0,0 de color negre i offset 0,5 mm de color gris de la marca Slot.it compatibles amb el xassís sense cap modificació.

Els cargols de fixació al xassís de la bancada del motor han d’estar totalment collats i no permetre cap joc

10-I. Relació de transmissió lliure amb pinyons i corones de la marca Slot.it.

11-  Normes particulars només per cotxes de la Marca Team Slot.

11-A   Hauran de complir amb totes les altres normes del Categoria Producció.

11-B   Quan es canviï el motor per un amb eix més curt que l'original, es podran muntar separadors de rodes o be centradors de corona per garantir l’engranatge entre pinyó i corona.

12- Normes particulars només per cotxes de la marca RACER-SIDEWAYS.

El cotxe ha de conservar tots els elements i les característiques del model tal com es comercialitza, excepte les modificacions descrites a continuació en aquest reglament.

12- A Es permet canviar les trenetes (complint  8-C), els cables (complint 8.B) i els cargols de fixació del xassís a la carrosseria (complint 9-A). Es pot reduir la profunditat de la guia i esmolar la pala.

12-B Pintura i decoració lliure conservant sempre els vidres transparents. És obligatori portar dos dorsals a les portes d’una alçada mínima de 5 mm. Permès treure antenes, retrovisors quan aquests siguin afegits a la carrosseria i els  neteja – parabrises.

12-C Es obligatori treure el imant del xassís. Els cargols de fixació de la bancada del motor al xassís han d’estar totalment collats i no permetre cap joc.

12-D Les rodes amb neumàtics inclosos no poden sobresortir de la carrosseria. L’amplada total dels eixos amb neumàtics inclosos no podrà ser més de 3 mm inferior a la de la carrosseria a l’alçada del centre de l’eix respectiu.

12-E  Pneumàtics lliures de goma negra i comercialitzats a les botigues. Es poden llimar, dibuixar, rebaixar i tallar; sempre que cobreixin totalment  la llanta. Prohibits els additius; tots els pneumàtics han d’estar secs  en el moment de prendre contacte amb la pista. Prohibits els pneumàtics amb claus i els que un cop muntats no tinguin la banda de rodadura plana.

12-F  Les quatre rodes han de girar lliurement i tocar la pista en un tram pla i amb el cotxe en posició de repòs.

12-G  Motor obligatòriament en posició longitudinal. Model lliure entre els comercialitzats actualment per la marca SLOT.IT i sempre que puguin ser identificats. Han de complir amb els punts 4-B, 4-C i 4-D.

12-H Autoritzades únicament les bancades de motor offset 0,0 de color negre i offset 0,5 mm de color gris de la marca Slot.it compatibles amb el xassís sense cap modificació. Els cargols de fixació al xassís dels suports del motor han d’estar totalment collats i no permetre cap joc.

12-I Relació de transmissió lliure amb pinyons i corones de la marca Slot.it.

13- Normes particulars només per cotxes de la marca MSC.

El cotxe ha de conservar tots els elements i les característiques del model tal com es comercialitza, excepte les modificacions descrites a continuació en aquest reglament.

13-A  Pintura i decoració lliure conservant sempre els vidres transparents. És obligatori portar dos dorsals d’una alçada mínima de 5 mm i una placa de ral·li. Eliminar els retrovisors quan aquests siguin afegits a la carrosseria, les antenes i els neteja - parabrises.

13-B  Trenetes i cables lliures. Prohibits els additius a les trenetes.

13-C  Cargols de fixació del xassís a la carrosseria lliures entre els comercialitzats per marques de Slot; és obligatori portar tots els cargols, enroscats total o parcialment. Els cargols de fixació de les diferents peces del xassís no es poden canviar i han d’estar totalment collats.

13-D  Pneumàtics lliures de goma negra i comercialitzats a les botigues. Es poden llimar, dibuixar, rebaixar i tallar; sempre que cobreixin totalment la llanta. Prohibits els pneumàtics amb claus i els que un cop muntats no tinguin la banda de rodadura plana. Prohibits els additius; els pneumàtics han d’estar secs en el moment de prendre contacte amb la pista. Les quatre rodes han de girar lliurement i tocar a la pista en un tram pla i amb el cotxe en posició de repòs.

13-E  Pinyó del motor de 9 ó 10 dents lliure entre els comercialitzats per marques de Slot.

13-F  Engrandir els forats dels cargols al xassís per millorar la basculació de la carrosseria. Els allotjaments dels caps dels cargols no es poden modificar.

13-G  Retallar la guia  per la part inferior. Autoritzat muntar qualsevol de les dues guies comercialitzades amb marca Scaleauto: referència SC-1621 d’eix llarg amb molla y referència SC-1620 d’eix curt sense molla.

13-H Retallar l’etiqueta del motor per obrir les finestres de ventilació, però no es pot eliminar.

13-I Autoritzar muntar qualsevol de les gomes de transmissió de la marca MSC: referència MSC-0500 groga i MSC-2210 negra.

13-J Autoritzat muntar a tots el models les politges d’alumini del Porsche 959 ref. MSC-2328. També les llantes d’alumini del Porsche 959 ref. SC-4048A; obligatori muntar els tapacubs originals del model de cotxe.

13-K. Únicament estan admesos els motors MSC Thunder-2, Thunder-3 i Lighning i el NINCO NC-5.

El valor màxim permès del camp magnètic dels imants, mesurat amb l’UMS de Kelvin Light i el motor girant alimentat amb 5 V serà:

Motor MSC Thunder-2: 7,5 g.

Motor MSC Thunder 3: 6,5 g

Motor MSC Lighning: 4 g

Motor NINCO NC-5: 6 g.

13-L Amplada màxima permesa dels eixos amb pneumàtics inclosos: anterior 59 mm, posterior 60 mm.

14- Normes particulars només per cotxes de la marca SCALEAUTO.

El cotxe ha de conservar tots els elements i les característiques del model tal com es comercialitza, excepte les modificacions descrites a continuació en aquest reglament.

14-A Es permet canviar les trenetes (complint  8-C), els cables (complint 8.B) i els cargols de fixació del xassís a la carrosseria (complint 9-A). Es pot reduir la profunditat de la guia i esmolar la pala.

14-B Pintura i decoració lliure conservant sempre els vidres transparents. És obligatori portar dos dorsals a les portes d’una alçada mínima de 5 mm. Permès treure antenes, retrovisors quan aquests siguin afegits a la carrosseria i els  neteja – parabrises.

14-C Es obligatori treure el imant del xassís. Els cargols de fixació de la bancada del motor al xassís han d’estar totalment collats i no permetre cap joc.

14-D  Les rodes amb neumàtics inclosos no poden sobresortir de la carrosseria.  L’amplada total dels eixos amb neumàtics inclosos no podrà ser més de 3 mm inferior a la de la carrosseria a l’alçada del centre de l’eix respectiu.

14-E  Pneumàtics lliures de goma negra i comercialitzats a les botigues. Es poden llimar, dibuixar, rebaixar i tallar; sempre que cobreixin totalment  la llanta. Prohibits els additius; tots els pneumàtics han d’estar secs  en el moment de prendre contacte amb la pista. Prohibits els pneumàtics amb claus i els que un cop muntats no tinguin la banda de rodadura plana.

14-F  Les quatre rodes han de girar lliurement i tocar la pista en un tram pla i amb el cotxe en posició de repòs.

14-G Motor obligatòriament en posició longitudinal. Model lliure entre els comercialitzats actualment per la marca de SCALEAUTO i sempre que puguin ser identificats. Han de complir amb els punts 4-B, 4-C i 4-D.

14-H Autoritzades únicament les bancades de motor de la marca SCALEAUTO compatibles amb el xassís sense cap modificació. Els cargols de fixació al xassís dels suports del motor han d’estar totalment collats i no permetre cap joc.

14-I. Relació de transmissió lliure amb pinyons i corones de la marca SCALEAUTO.

15- Homologació de novetats:

15-A  Les novetats que surtin al mercat seran homologades sempre que compleixin els requeriments del present reglament. Totes les novetats tecnològiques, així com els casos dubtosos, no seran homologats automàticament sense un annex d’aquest reglament publicat per Dream Slot a la seva pàgina web.

CATEGORIA PRODUCCIÓ SIDE WINDER

1- Cotxes admesos:

FLY / GB TRACK/ FLYSLOT/ SLOTWINGS: Ferrari 512 (1), 512 BB, i 250 LM, Porsche 906, 908, 911 (1) (Excepte FLY racing), 934, 935 K3, 917 (1), 917-10 i Kremer CK3, Chevron B19 i B21, Lola T70, Ford GT 40 (1), Lancia Beta Montecarlo i 037, BMW M1 (Excepte Fly Racing).

SUPERSLOT/ HORNBY: Ferrari 330P4 i 308 GTB, Chaparral 2F, MG Metro 6R4, Lancia Delta S4, Audi Quattro S1.

SPIRIT: Ferrari 512 M (1), Porsche 936-77 i 936-81.

(1) Totes les variants de carrosseria.

REVELL/ MONOGRAM. Lola T70 MKII.

SLOTER: Ferrari 312PB (1), Lola T70, T 280 i T290,  (versions Racing incloses).

(1) Totes les variants de carrosseria.

SLOT.IT Ferrari 312 PB (1), Alfa Romeo 33(1), Chaparral 2E, Ford GT40 MKI i MKII (1), Matra MS670, Mclaren M8D.

(1) Totes les variants de carrosseria.

NSR:  Porsche 917, Ford MKIV, GT40 MKII  i P68.

SLOT RACING COMPANY: Ford Capri 2600 RS i 2600 LV, Porsche 907 cua curta i cua llarga, Alfa Romeo 33 (1), Porsche 914 (1).

(1)Totes les variants de carrosseria.

SCALEAUTO/ MSC: De Tomaso Pantera (1), Porsche 935 (1).

(1)Totes les variants de carrosseria.

El cotxe ha de conservar tots els elements i les característiques del model tal com es comercialitza, excepte les modificacions descrites a continuació en aquest reglament.

Els cotxes de les marques SLOT.IT, NSR i SCALEAUTO/ MSC  tenen normes específiques. Veure punts 10, 11 i 12.

2- Carrosseria:

2-A  Pintura i decoració lliure conservant sempre els vidres transparents. És obligatori portar dos dorsals a les portes d’una alçada mínima de 5 mm.

2-B  Col·locar o treure fars auxiliars, antenes i copilot . Eliminar els retrovisors quan aquests siguin afegits a la carrosseria i els  neteja – parabrises.

2-C  Treure les bombetes o LEDs, cables o xapes de connexió i circuits impresos en els cotxes que portin llum, però conservant tots els suports.

2-D  Admesos els habitacles de lexan, sempre que estiguin comercialitzats pel fabricant del cotxe específicament per el model;. No podran ser tot del mateix color i totes les parts hauran de ser clarament diferenciables. El cap del pilot ha de ser de plàstic i l’original del cotxe.

3- Xassís:

3-A Es poden posar i canviar les peces que el fabricant del cotxe comercialitzi per aquell model, com suspensions, suports de motor , etc... sense cap modificació.

3-B  Es pot engrandir els forats dels cargols al xassís per millorar la basculació de la carrosseria. Els allotjaments dels caps dels cargols no es poden modificar.

3-C  Els cargols de fixació al xassís dels suports del motor han d’estar totalment collats i no permetre cap joc.

3-D  No es permet cap sistema de fre addicional ni de neteja de pneumàtics al vehicle.

3-E  En els models que portin imant suplementari de sèrie, aquest s’haurà d’eliminar. Es pot suprimir també el suport del imant, quan sigui una peça separada del xassís, i els seus cargols de fixació al xassís.

3-F Per tal de poder canviar la guia, es pot engrandir el forat del suport i foradar peces interiors de la carrosseria per deixar pas a l’eix de la guia, però no es pot suprimir cap peça de la carrosseria ni ser visible la modificació des de l’exterior.

3-G  Posició del motor transversal únicament. Es pot fixar el motor al xassís amb cinta adhesiva o enganxar-lo únicament  als seus suports, sempre que no modifiqui la rigiditat  del xassís.

4- Motor:

4-A  Admesos tots els comercialitzats actualment per marques de Slot, que compleixin els punts 4-C i 4-D i sempre que puguin ser identificats. Han de poder ser muntats sense modificar el xassís ni cap altra part del cotxe.

4-B   Es pot tapar amb cinta adhesiva per evitar curt-circuit amb la pista.

4-C  Ha de ser de tipus compacte. Mantenir-se totalment de sèrie, sense afegir, treure ni manipular cap element mecànic o elèctric que alteri el rendiment, inclòs el camp magnètic. No es pot escurçar ni allargar els seus eixos. Prohibit el intercanvi de peces entre marques i models diferents. Es poden eliminar les resistències i condensadors anti-paràsits. Es poden retallar les etiquetes per obrir les finestres de ventilació, però no es poden eliminar.

4-D  El valor màxim permès del camp magnètic dels imants, mesurat amb l’UMS de Kelvin Light i el motor girant alimentat amb 5 V serà de 5,0 g:

La verificació es farà amb la part inferior del motor coberta com a màxim amb una sola capa de cinta adhesiva fina ( tipus Cel-lo ).

Aquest valor màxim no es podrà sobrepassar al augmentar el voltatge d’alimentació,

El motor que no passi la verificació haurà de ser canviat.

L’organitzador de la cursa pot fer les mesures que estimi oportunes per verificar els motors.

5- Rodes:

5-A  Les quatre rodes han de girar lliurement i tocar la pista en un tram pla i amb el cotxe en posició de repòs.

5-B  Canviar les llantes per unes comercialitzades per marques de Slot. Han de tenir el mateix diàmetre que les originals del cotxe  +-1mm; amplada lliure i mínima 6 mm. Poden ser de la llista de llantes d’alumini homologades sense tapa-cubs de l’annex 1, o bé unes de plàstic amb tapa-cubs integrats que reprodueixin les originals del cotxe o de la mateixa època, o bé unes de tipus universal amb tapa-cubs. Els tapa-cubs poden ser comercials de la llista de l’annex 1, o bé fets artesanalment; han reproduir les llantes originals del cotxe.

Les quatre llantes han de tenir el mateix dibuix, excepte si el cotxe reproduït les porta deferents. Els cotxes que portaven llantes de radis han de mantenir aquesta forma.

La direcció de la cursa podrà rebutjar les llantes que consideri no adequades a l’esperit del reglament.

L’amplada i el diàmetre de les noves llantes poden ser diferents +- 1 mm entre si.

En els cotxes amb les llantes canviades les rodes amb neumàtics inclosos no podran sobresortir de la carrosseria. L’amplada total dels eixos amb neumàtics inclosos no podrà ser més de 3 mm inferior a la de la carrosseria a l’alçada del centre de l’eix respectiu.

Les quatre rodes han de girar lliurement i tocar a la pista en un tram pla i amb el cotxe en posició de repòs.

5-C  Pneumàtics lliures de goma negra i comercialitzats a les botigues. Es poden llimar, dibuixar, rebaixar i tallar; sempre que cobreixin totalment  la llanta- Prohibits els additius; tots els pneumàtics han d’estar secs  en el moment de prendre contacte amb la pista. Prohibits els pneumàtics amb claus i els que un cop muntats no tinguin la banda de rodadura plana.

6- Coixinets:

6-A  Lliures, comercialitzats per una marca de slot i de material plàstic o metàl·lic.

6-B  Es permeten els rodaments només en els cotxes que els porten de sèrie. Els rodaments han de ser de sèrie, i no es permet el intercanvi entre models i marques. No es permet la substitució dels rodaments per coixinets en els cotxes que els portin de sèrie.

6-C  Es permet fixar els coixinets o rodaments dels eixos al xassís conservant el lloc i altura originals. Queda prohibit fer-ho en els cotxes amb suspensió.

7- Eixos, pinyons i corones:

7-A  Eixos lliures de ferro o acer i comercialitzats per una marca de slot. Es poden tallar per aconseguir la mida original del cotxe. No poden ser visibles des de la part exterior de la llanta.

7-B  Pinyó i corona lliures entre els comercialitzats per una marca de slot, sense cap modificació. Relació de transmissió lliure; excepte cotxes de les marques Slot.it, NSR i RACER-SIDEWAYS, veure punts 10, 11 i 13.

7-C L’eix, la corona i les llantes del tren posterior han de girar solidàriament.  L’eix i les llantes del tren anterior han de girar solidàriament; excepte en els cotxes que de sèrie porten semieixos o rodes independents, que hauran de conservar la configuració original.

7-D  Posar separadors de rodes per limitar el desplaçament lateral dels eixos.

8- Guia, cables i trenetes:

8-A Guia lliure i comercialitzada per una marca de slot.  No es permet cap modificació, excepte que es pot reduir la profunditat i esmolar la pala.

8-B  Cables lliures. Es permet soldar els cables a les trenetes i al motor; també es poden enganxar al xassís o a la carrosseria. En els cotxes que no portin cables, es poden posar per unir les trenetes amb el motor; sempre que no impliqui cap modificació del xassís o la carrosseria.

8-C  Trenetes lliures. Prohibits els additius a les trenetes, han d’estar seques en el moment de prendre contacte amb la pista.

9- Cargols

9-A  Cargols de fixació del xassís a la carrosseria  lliures entre els comercialitzats per marques de Slot. És obligatori portar un mínim de dos cargols, si el cotxe en porta dos o més, enroscats total o parcialment al seu lloc original; no es poden tapar

10- Normes particulars només per cotxes de la marca SLOT.IT.

El cotxe ha de conservar tots els elements i les característiques del model tal com es comercialitza, excepte les modificacions descrites a continuació en aquest reglament.

10- A Es permet canviar les trenetes (complint  8-C), els cables (complint 8.B), els pneumàtics (complint 5-C i 10-E) i els cargols de fixació del xassís a la carrosseria (complint 9-A). Es pot reduir la profunditat de la guia i esmolar la pala.

10-B Pintura i decoració lliure conservant sempre els vidres transparents. És obligatori portar dos dorsals a les portes d’una alçada mínima de 5 mm. Permès treure antenes, retrovisors quan aquests siguin afegits a la carrosseria i els  neteja – parabrises.

10-C Es obligatori treure el imant del xassís. Els cargols de fixació de la bancada del motor al xassís han d’estar totalment collats i no permetre cap joc.

10-D  Les rodes amb neumàtics inclosos no poden sobresortir de la carrosseria.  L’amplada total dels eixos amb neumàtics inclosos no podrà ser més de 3 mm inferior a la de la carrosseria a l’alçada del centre de l’eix respectiu.

10-E  Pneumàtics lliures de goma negra i comercialitzats a les botigues. Es poden llimar, dibuixar, rebaixar i tallar; sempre que cobreixin totalment  la llanta. Prohibits els additius; tots els pneumàtics han d’estar secs  en el moment de prendre contacte amb la pista. Prohibits els pneumàtics amb claus i els que un cop muntats no tinguin la banda de rodadura plana.

10-F  Per aconseguir que les rodes davanteres toquin la pista i compleixin amb el reglament, es permetrà eliminar les dues peces de plàstic que aixequen l’eix d’avanter. Només les dos peces separades del xassís, no els suports que formen part del xassís.

10-G  Obligatori motor SLOT.IT MX06 (caixa curta, capçal taronja, 21.500 rpm) únicament en posició transversal, valor màxim del camp magnètic 5 g mesurat amb UMS segons norma del punt 4-D.

10-H Relació de transmissió obligatòria 11/32 amb pinyó i corona de la marca SLOT.IT.

Per evitar que la corona fregui el xassís s’admet una de les següents solucions:

- Posar una arandela de 0,2 mm (valor màxim) entre el coixinet i la corona.

- Girar la corona 180º de manera que la part dentada quedi al costat de la roda.

10-I Autoritzades únicament les bancades de motor offset 0,5 mm de color gris de la marca Slot.it compatibles amb el xassís sense cap modificació. Els cargols de fixació al xassís de la bancada del motor han d’estar totalment collats i no permetre cap joc

11- Normes particulars només per cotxes de la marca NSR.

El cotxe ha de conservar tots els elements i les característiques del model tal com es comercialitza, excepte les modificacions descrites a continuació en aquest reglament.

11- A Es permet canviar les trenetes (complint  8-C), els cables (complint 8.B), els pneumàtics (complint 5-C) i els cargols de fixació del xassís a la carrosseria (complint 9-A). Es pot reduir la profunditat de la guia i esmolar la pala.

11-B Pintura i decoració lliure conservant sempre els vidres transparents. És obligatori portar dos dorsals a les portes d’una alçada mínima de 5 mm. Permès treure antenes, retrovisors quan aquests siguin afegits a la carrosseria i els  neteja – parabrises.

11-C Es obligatori treure el imant del xassís. Els cargols de fixació de la bancada del motor al xassís han d’estar totalment collats i no permetre cap joc.

11-D Les rodes amb neumàtics inclosos no poden sobresortir de la carrosseria. L’amplada total dels eixos amb neumàtics inclosos no podrà ser més de 3 mm inferior a la de la carrosseria a l’alçada del centre de l’eix respectiu.

11-E Pneumàtics lliures de goma negra i comercialitzats a les botigues. Es poden llimar, dibuixar, rebaixar i tallar; sempre que cobreixin totalment  la llanta. Prohibits els additius; tots els pneumàtics han d’estar secs  en el moment de prendre contacte amb la pista. Prohibits els pneumàtics amb claus i els que un cop muntats no tinguin la banda de rodadura plana.

11-F  Relació de transmissió 11/31 ó 11/32 amb pinyons i corones de la marca NSR.

11-G  Xassís i bancada de motor  lliures entre els específics de la marca pel model de cotxe i sense cap modificació.

11-H  Motor de caixa curta; obligatòriament en posició transversal. Marca i model lliure entre els comercialitzats actualment per marques de slot  i sempre que puguin ser identificats. Han de complir amb el punts 4-B, 4-C i 4-D.

12- Normes particulars només per cotxes de la marca SCALEAUTO/MSC.

El cotxe ha de conservar tots els elements i les característiques del model tal com es comercialitza, excepte les modificacions descrites a continuació en aquest reglament.

12-A Es permet canviar les trenetes (complint  8-C), els cables (complint 8.B) i els cargols de fixació del xassís a la carrosseria (complint 9-A). Es pot reduir la profunditat de la guia i esmolar la pala.

12-B Pintura i decoració lliure conservant sempre els vidres transparents. És obligatori portar dos dorsals a les portes d’una alçada mínima de 5 mm. Permès treure antenes, retrovisors quan aquests siguin afegits a la carrosseria i els  neteja – parabrises.

12-C Es obligatori treure el imant del xassís. Els cargols de fixació de la bancada del motor al xassís han d’estar totalment collats i no permetre cap joc.

12-D  Les rodes amb neumàtics inclosos no poden sobresortir de la carrosseria.  L’amplada total dels eixos amb neumàtics inclosos no podrà ser més de 3 mm inferior a la de la carrosseria a l’alçada del centre de l’eix respectiu.

12-E  Pneumàtics lliures de goma negra i comercialitzats a les botigues. Es poden llimar, dibuixar, rebaixar i tallar; sempre que cobreixin totalment  la llanta. Prohibits els additius; tots els pneumàtics han d’estar secs  en el moment de prendre contacte amb la pista. Prohibits els pneumàtics amb claus i els que un cop muntats no tinguin la banda de rodadura plana.

12-F  Motor de caixa curta; obligatòriament en posició transversal. Marca i model lliure entre els comercialitzats actualment per marques de slot  i sempre que puguin ser identificats. Han de complir amb el punts 4-B, 4-C i 4-D.

12-G Relació de transmissió obligatòria 11/32 amb pinyó i corona de la marca SCALEAUTO.

13- Homologació de novetats:

13-A  Les novetats que surtin al mercat seran homologades sempre que compleixin els requeriments del present reglament. Totes les novetats tecnològiques, així com els casos dubtosos, no seran homologats automàticament sense un annex d’aquest reglament publicat per Dream Slot a la  seva pàgina web.

CATEGORIA PROTO 82

1- Cotxes Admesos:

Rèpliques de cotxes a escala 1/32 de Turisme, Gran Turisme, Sport i Prototipus que hagin participat en curses abans del 01/01/1.983, Estan prohibits els monoplaces, tot-terrenys i camions. En casos dubtosos d’escala, participació o any, l’organitzador de la cursa podrà demanar documentació acreditativa.

2- Mesures generals:

2-A. Cotxes amb motor en posició transversal: Llargada màxima 140 mm. Amplada màxima dels eixos amb pneumàtics inclosos 60 mm. Distància màxima des del centre de l’eix posterior fins la part més avançada de la guia 99 mm.

2-B  Cotxes amb motor en posició longitudinal: llargada màxima 160 mm. Amplada màxima 65 mm. Distància màxima des del centre de l’eix posterior fins la part més avançada de la guia 106 mm.

3- Carrosseria:

3-A  Ha de ser de material rígid, consistent i opaca. El gruix ha de ser uniforme i amb el pes repartit uniformement. Haurà de suportar una pressió de 1 Kg / cm2 ( aproximadament la força d’un dit ) sense deformar-se. Ha de tapar tots els elements mecànics vist el cotxe des de d’alt o a través de:s vidres; les rodes no podran sobresortir de la carrosseria. No es poden afegir aletins que no porti el model reproduït  ni engrandir les mides respecte dels originals del model reproduït.

3-B  Els vidres han de ser rígids i transparents; tenir la forma de les obertures de la carrosseria i estar ben fixats a ella. El cotxe ha de portar tots els vidres del model original reproduït.

3-C Tots el fars del model original han de ser reproduïts al seu lloc original; hauran de ser ben simulats i no podran ser fets amb pintura o calca. Han d’estar situats simètricament. Els anteriors hauran de ser de color blanc o groc; els posteriors de color vermell. Es poden afegir fars suplementaris, sempre en nombre parell.

3-D  No es permet modificar exteriorment la carrosseria, ni allargar la part anterior, ni afegir-hi cap peça per tapar la guia; tampoc eixamplar-la per tapar les rodes. Haurà de conservar la forma i tamany de tots els  detalls, relleus, accessoris i elements aerodinàmics del cotxe reproduït. Les entrades i sortides d’aire han d‘estar tapades amb material de color adequat per tal de que no es puguin veure els elements mecànics ni el xassís. Els passos de roda han d’estar en el mateix lloc que en el cotxe reproduït; no es pot modificar la seva forma ni tamany.

3-E  Pintura i decoració lliure. Obligatori portar 3 dorsals d’una alçada mínima de 5 mm.

3-F  El pes mínim de la carrosseria sense cargols serà 15 g. Si calgués llastrar la carrosseria, el pes afegit serà fixat obligatòriament a la part interior del sostre o dels capots i sempre més amunt de la part més alta del motor.

3-G  Les carrosseries poc fidels al model reproduït, amb mides desproporcionades o amb manca de detalls no seran admeses.

4- Habitacle:

4-A  Obligatori per separar la carrosseria del xassís i impedir la visió dels elements mecànics.

4-B  Podrà ser de material i forma lliure. Forma part de la carrosseria a efectes de pes.

4-C  Ha d’incloure un pilot situat en el seu emplaçament lògic. Haurà de ser de material rígid;  plàstic o resina, prohibit el lexan. Les mides i formes han de ser proporcionades a la carrosseria. Constarà de cap amb casc, cos, braços i volant; no podrà ser tot del mateix color i haurà de ser clarament diferenciable de l’habitacle.

5- Xassís:

5-A De construcció i material lliure. El motor ha de quedar en posició longitudinal o transversal amb els imants perpendiculars al terra. La fixació a la carrosseria és lliure.

5-B Autoritzats, només en els cotxes amb motor en posició longitudinal, els suports de guia basculants. També els sistemes de regulació d’alçada del motor o l’eix posterior, sempre que només puguin ser regulats amb el cotxe parat. Prohibits en els cotxes amb motor en posició transversal.

5-C Prohibit els sistemes que permetin qualsevol basculació i/o moviment del motor i l’eix posterior respecte del xassís i/o la pista; excepte les regulacions d’alçada descrit es en el punt  5-B. Les peces que podrien permetre aquests efectes hauran d’estar rígidament unides al xassís, si cal amb adhesiu per assegurar-ho, anul·lades o substituïdes per altres rígides.

5-D Prohibit l’ús d’imants suplementaris. Prohibits el sistemes de frenat i de neteja de les rodes.

5-E  Prohibides les suspensions. Els suports dels coixinets de l’eix posterior han d’estar rígidament units a la resta del xassís i no permetre cap efecte de suspensió.

6- Motor:

6-A  Admesos tots els comercialitzats actualment per marques de Slot, compleixin els punts 6-C i 6D i sempre que puguin ser identificats.

6-B   Es pot tapar amb cinta adhesiva per evitar curt-circuit amb la pista.

6-C  Ha de ser de tipus compacte. Mantenir-se totalment de sèrie, sense afegir, treure ni manipular cap element mecànic o elèctric que alteri el rendiment, inclòs el camp magnètic . Prohibit el intercanvi de peces entre marques i models diferents. Es poden eliminar les resistències i condensadors anti-paràsits. Es poden retallar les etiquetes per obrir les finestres de ventilació, però no es poden eliminar.

No es pot escurçar ni allargar els seus eixos. Només en els motors de caixa curta muntats en posició transversal es podrà tallar l’eix que no porti el pinyó.

6-D  El valor màxim permès del camp magnètic dels imants, mesurat amb l’UMS de Kelvin Light i el motor girant alimentat amb 5 V serà 5 g.

La verificació es farà amb la part inferior del motor coberta com a màxim amb una sola capa de cinta adhesiva fina ( tipus Cel-lo ).

Aquest valor màxim no es podrà sobrepassar al augmentar el voltatge d’alimentació,

El motor que no passi la verificació haurà de ser canviat.

L’organitzador de la cursa pot fer les mesures que estimi oportunes per verificar els motors.

7- Rodes:

7-A  Les quatre han girar lliurement i tocar a la pista en un tram pla i amb el cotxe en posició de repòs. Les rodes dels 2 costats han de ser iguals. Han d’estar situades centrades en el  pas de roda de la carrosseria en el mateix lloc del model reproduït.

7-B  Diàmetre de les rodes amb pneumàtic muntat 16 a 22 mm. Diàmetre mínim de les llantes 15 mm, excepte en aquells models de cotxe que les portin més petites a la realitat.

7-C  Les llantes han de ser comercialitzades per marques de slot i les més semblants possible a les originals del model reproduït o de la mateixa època. Poden ser de la llista de llantes d’alumini homologades sense tapa-cubs de l’annex 1, o bé unes de plàstic amb tapa-cubs integrats que reprodueixin les originals del cotxe o de la mateixa època, o bé unes de tipus universal amb tapa-cubs. Els tapa-cubs poden ser comercials de la llista de l’annex-1, o bé fets artesanalment; han de reproduir les llantes originals del cotxe.

Les quatre llantes han de tenir el mateix dibuix, excepte si el cotxe reproduït les porta deferents. Els cotxes que portaven llantes de radis han de mantenir aquesta forma.

L’amplada i el diàmetre poden ser diferents +- 1 mm entre si.

La direcció de la cursa podrà rebutjar les llantes que consideri no adequades a l’esperit del reglament.

7-D  Les rodes amb neumàtics inclosos no podran sobresortir de la carrosseria. L’amplada total dels eixos amb neumàtics inclosos no podrà ser més de 3 mm inferior a la de la carrosseria a l’alçada del centre de l’eix respectiu.

7-E  Els pneumàtics han de ser de goma negre, comercialitzats a les botigues. Han de girar solidàriament amb la llanta. Es poden llimar, dibuixar, rebaixar i tallar, sempre que cobreixin tota la llanta. Prohibits els pneumàtics amb claus i els que un cop muntats no tinguin una banda de rodadura plana. Prohibits els additius; els pneumàtics han de estar secs en el moment de prendre contacte amb la pista.

7-F  Cada equip podrà fer servir un màxim de 3 parells de pneumàtics posteriors durant  la cursa, sense comptar els entrenaments. Hauran de ser entregats al parc tancat  juntament amb el cotxe i quedaran sota la vigilància del director de cursa fins el final de la cursa.  Es podran canviar només entre etapes sempre en presència del comissari del parc

8- Coixinets:

8-A  Lliures entre els comercialitzats per marques de slot. Prohibits els rodaments. Els coixinets es podran fixar al xassís amb cola.

9- Transmissió:

9-A  Únicament a l’eix posterior.

9-B El pinyó del motor ha de girar solidàriament amb l’eix del motor. Ha d’incidir directament sobre la corona muntada a l’eix posterior.

9-C L’eix, la corona i les llantes del tren posterior han de girar solidàriament.

10- Eixos, pinyons i corones:

10-A  Eixos lliures i comercialitzats per una marca de slot. Es poden tallar per aconseguir la mida original del cotxe. No poden ser visibles des de la part exterior de la llanta.

10-B  Pinyó i corona lliures i comercialitzats per una marca de slot. Relació de transmissió lliure.

11- Guia, cables i trenetes:

11-A  Guia única, de material i forma lliure.

11-B  Cables lliures. Es permet soldar els cables a les trenetes i al motor; també es poden enganxar al xassís o a

la carrosseria; no es podran veure mirant el cotxe de cara en posició de repòs sobre la pista.

11-C  Trenetes lliures. Prohibits els additius a les trenetes, han d’estar seques en el moment de prendre contacte amb la pista.

12- Cargols:

12-A  Cargols lliures.

13- Homologació de novetats:

13-A  Les novetats que surtin al mercat seran homologades sempre que compleixin els requeriments del present reglament. Totes les novetats tecnològiques, així com els casos dubtosos, no seran homologats automàticament sense un annex d’aquest reglament publicat per Dream Slot a  la  seva pàgina web o al taulell d’anuncis.

Annex-1

A-1-1  Llantes d’alumini comercialitzades per marques de slot autoritzades sense tapa-cubs:

Sloting Plus America        Sloting Plus Artic         Sloting Plus Atlantis (1)       Sloting Plus BBS

- Excepte les de colors fosforescents.

Sloting Plus Monaco       Mitoos Radios    Top Slot Classic

A-1-2  Tapa cubs comercialitzats per marques de slot autoritzats:

Avant Slot Alpine  Evolution Slot 4 pals Evolution Slot Abarth  Evolution Slot BBS  Evolution Slot BMW

Evolution S. Campagnolo Evolution Slot Fiat  Evolution Slot Flor Evolution S. Fuchs Evolution S. Mini

Evolution S.Minilite  Evolution S.Targa  Evolution S. Turisme   Evolution S. Stratos    Evolution S. Opel

NSR 4 Spokes              NSR BBS                  NSR Campagnolo   Slot.it Mclaren M8D

Slot.it Alfa                    Slot.it BBS	           Slot.it BBS 80’     Slot.it Chaparral     Slot.it Toyota 88

Slot.it Lancia LC2    Slot.it Sauber	  Slot.it GT40 MKII      Slot.it GT40 MKII         Slot.it 312 PB

MRRC WI-36	        MRRC WI-37	  MRRC WI-35

MRRC WI-37                     MRRC WI-43                 MRRC WI-44              MRRC WI-45

Aquestes llistes poden ser ampliades amb les aportacions de tots el participants, prèvia aprovació de la direcció de la cursa.

REGLAMENT ESPORTIU

1- Organitzador i dates

Organitzador:  DREAM SLOT. C. Santjoanistes, 7  08006  Barcelona

Telèfon 93 218 90 61       www.dreamslot.net       info@dreamslot.net

Dates de la cursa: Dijous 14, divendres 15 i dissabte 16 de maig 2.015

2- Participació i inscripcions:

Cada pilot participarà individualment i amb un sol cotxe

Les inscripcions es podran fer a partir del dia 5 de maig i fins el dia 13 de maig per telèfon, e-mail o personalment a Dream Slot. Caldrà especificar el nom del pilot, model del cotxe, categoria, dia de la cursa i telèfon de contacte.

El preu de la inscripció serà de 10 €. El pagament es podrà fer en el moment de la inscripció o bé el mateix dia de la cursa. Es obligatori haver pagat la inscripció per poder participar a la cursa.

El nombre màxim de pilot admesos a participar serà de 18 per dia, L’organitzador es reserva el dret  de rebutjar inscripcions de participants considerats polèmics o ingrats.

3- Parc tancat i verificacions:

Existirà un parc tancat on entraran tots els cotxes participants. Només sortiran per disputar les etapes de la cursa, hi tornaran en acabar-les i no podran ser tocats pels pilots mentre hi siguin. Mentre els cotxes siguin al parc tancat l’organitzador podrà fer verificació tècnica en qualsevol moment.

Al final de la cursa es verificaran de nou tots el cotxes que hagin guanyat algun trofeu, si es creu necessari.

4- Horari previst:

Dijous 14 de maig: sortida del primer participant a partir de les 19,30 h.

Divendres 15 de maig:  sortida del primer participant a partir de les 19,30 h.

Dissabte 16 de maig: sortida del primer participant a partir de les 9,00 h.

5- Entrenaments:

No hi haurà entrenaments oficials.

Abans del començament de la primera etapa, cada pilot podrà provar el cotxe i el voltatge de la pista en un sector del circuït senyalitzat; que podrà recorre només una vegada.

6- Cursa:

La cursa constarà de 2 etapes de un mínim de 7 minuts la primera etapa i 8 la segona sobre el circuït de la cursa (pista NINCO).

Si algun cotxe no pugues acabar una etapa pel seus propis mitjans, el resultat adjudicat serà el del pitjor classificat de la mateixa més 10 trams de pista.

Els cotxes amb alerons han de conservar-los muntats correctament al seu lloc durant tota cursa. En cas de pèrdua el participant ha de parar obligatòriament a posar-lo. De no fer-ho rebrà una penalització de 100 trams de pista en aquella etapa.

7- Classificacions:

A cada etapa es sumaran el trams de pista recorreguts per cada participant en el temps impartit.

Les classificacions seran confeccionades per la suma dels trams de pista recorreguts per cada participant en les dues etapes. El guanyador serà el que més trams de pista hagi sumat.

Existiran la classificació general i classificacions per cada una de les tres categories descrites en el reglament tècnic.

8- Assistència:

Per tal de que tots els pilots tinguin una bona cobertura del circuït per col·locar el cotxe a la pista en cas de sortida, tots els participants faran aquesta tasca obligatòriament.

8- Comandaments:

Lliures. Cada pilot portarà el seu comandament. La connexió serà per tres bananes.

Les fallades del comandament seran únicament responsabilitat del pilot participant. En cap cas es pararà la cursa per aquest motiu.

10- Reclamacions:

No són obligatòries ni recomanables. Hauran de ser per escrit al director de la cursa i anar acompanyades amb una quantitat de 30 €. Seran retornats només si la reclamació es considerada correcta. Passats 15 minuts des del final de la cursa no seran acceptades les reclamacions.

11- Premis:

Trofeus pels tres primers classificats de cada categoria.

12- Penalitzacions:

12-A  Administratives

Conducta incívica o antisportiva, 		Exclusió 	Pèrdua del carnet de ruta		Exclusió

Falsificació del carnet de ruta 		             Exclusió	 Modificar condicions pista		Exclusió

Negar-se a posar cotxes a la pista		Exclusió	Tocar el cotxe al parc tancat	            Exclusió

Retard d’entrada al parc tancat		           10 trams / min	 Retard en començar la cursa                50 trams

Col·locació cotxe sortit en lloc diferent	            20 trams/pista	 Pèrdua de dorsals		            20 trams/unit

12-B  Tècniques

Imants suplementaris			Exclusió		Manca de vidres		Exclusió

Xassís deformat ( producció )		Exclusió		Carrosseria no reglamentària	Exclusió

Xassís no reglamentari ( P82 )		Exclusió		Transmissió no reglamentària	Exclusió

Eixos, rodes, guia no reglamentaris	Exclusió		Ús d’additius			Exclusió

Anomalies en el motor          		Exclusió		Manca d’habitacle		Exclusió

Pneumàtics no reglamentaris		Exclusió		Mecànica o xassís a la vista	Exclusió

Excés de mesures ( P82 ).		Exclusió		Manca de pes carrosseria	20 trams/gram

Manca de cargols( producció )		50 trams/unit	            Pilot no reglamentari		50 trams

Rodes sobresurten de la carrosseria	20 trams/mm	            Vidres no reglamentaris		50 trams

Rodes no giren o no toquen la pista	50 trams		Pneumàtics fora de mides	50 trams

Rodes no centrades al pas ( P82 )	50 trams		Llantes sense tapa-cubs	20 trams/unit

Llantes no cobertes totalment		50 trams		Cables de la guia visibles	50 trams

Manca de llums simulats		30 trams/unit	            Llantes diferents			30 trams/unit

Manca elements aerodinàmics		30 trams/unit	            Manca de pilot			100 trams

13- Casos no previstos:

Els casos no previstos en el reglament tècnic i esportiu seran decidits pel director de la cursa. La seva decisió serà inapel·lable.

.